|  | НПФ «ЭЛАН-ПРАКТИК» |
| --- | --- |

Опытно-промышленная вакуумная установка

нанесения покрытий на режущий инструмент

UNICOAT-200

ПАСПОРТ.  ПВГМ.048.000.00 ПС

г. Дзержинск

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об изделии

2. Состав и основные технические характеристики

3. Свидетельство о приемке

4. Гарантийные обязательства

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Опытно-промышленная установка UNICOAT-200 (в дальнейшем по тексту “вакуумная установка”) предназначена для магнетронного нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент.

Установка выполнена в климатическом исполнении УХЛ 4.2  и должна эксплуатироваться на вакуумных участках и в лабораториях при температуре окружающего воздуха от 17 оС до 24оС, относительной влажности до 75% и атмосферном давлении от 8,4 х 104 до 10,6 х 104 Па (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Установка подключается к трехфазной четырех проводной сети переменного тока частотой 50±1Гц напряжением 380В±5%

Установка подключается к цеховой канализации с открытым сливом холодной воды.

На установку подаются:

-холодная вода под давлением от 3х105до 5х105 Па (от 3 до 5 кгс/см2) и 
температурой от 5 оС до 20 оС;

-сжатый воздух под давлением от 4х105 до 6х105 Па (от 4 до 6 кгс/см2);

Вода, подаваемая в установку, должна соответствовать требованиям:

Общая жесткость – не более 4 мг. экв./л;

Отсутствие взвесей твердых частиц размером более 0,063 мм.

Сжатый воздух, подаваемый в установку, должен быть очищен от влаги и механических частиц групповым цеховым фильтром – влагоотделителем.

Общие требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ12.3043-90.

По электробезопасности установка соответствует требованиям ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007.3-75.

2  СОСТАВ УСТАНОВКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав установки и ее основные технические характеристики приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Состав и технические характеристики установки

| № п\п | Наименование товара. | Функциональные, качественные и технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторная вакуумная установка магнетронного нанесения многофункциональных нанокомпозитных покрытий | Потребляемая мощность: - в режиме откачки, не более, кВт - 5 - в режиме нанесения покрытий, не более, кВт - 14 Расход водопроводной воды: - в режиме откачки, не более, м3/час - 0,3 - в режиме нанесения покрытий, не более м3/час - 0,8 | 1 |
| 1.1 | Вакуумный откачной пост. | Вакуумный откачной пост включает в себя: - вакуумную камеру; - форвакуумный насос НВР-25; - диффузионный паромасляный насос с расширенным рабочим диапазоном НД-250; - вакуумная запорная аппаратура с пневмоприводом фирмы SMC; - компрессор с пневмораспределителями и системой подготовки сжатого воздуха фирмы SMC; - cистема охлаждения вакуумного и технологического оборудования с системой блокировок по минимальным расходам по каждому устройству. Время достижения в камере давления 6х10-3 Па с начала откачки, мин, не более – 30 Натекание в камеру после откачки воздуха из камеры в течение 1 ч, см3/мин. (sccm), не более - 0,2 Габариты вакуумного откачного поста с системой откачки обеспечивают возможность проноса в проем размером, м: высота – 2 м, ширина – 1,2 м. | 1 |
| 1.2 | Магнетронная распылительная система из двух несбалансированых планарных магнетронов. | - количество магнетронов, шт. 2 - возможность работы магнетронов в дуальном режиме | 1 |
|  | Двухканальный блок питания магнетронов. | - выходная мощность, кВт - 2х3; - выходной ток, А - 0.5-6; - блок питания магнетронов импульсный с задаваемой частотой 0.1-40 кГц, оснащен системой стабилизации параметров и системой дугогашения; - возможность работы блока в дуальном режиме и независимой работы каждого канала |  |
| 1.3 | Система напуска технологических газов на базе измерителей-регуляторов расхода. | - тип регуляторов расхода – РРГ-10 - количество независимых каналов – 3 ; - максимальное отклонение расхода газа %, - 1 ; - ПИД регулирование потоков газа по датчику давления; - максимальное отклонение давления в камере, %, не более – 5 | 1 |
| 1.4 | Карусельное устройство | - вращение вокруг центральной оси и вращение сателлитов вокруг своей оси. - количество сателлитов, не менее, шт. 6 | 1 |
| 1.5 | Блок питания потенциала смещения. | - блок питания потенциала смещения импульсный с задаваемой частотой 0.1-40 кГц, оснащеный системой стабилизации параметров и системой дугогашения; -потенциал смещения, подаваемый на карусель, В, 10 – 1200 - ток смещения при Uвых.=1200В, не менее, А – 3 - ток смещения при Uвых.≤ 150В, не менее, А – 10 | 1 |
| 1.6 | Стойка управления. | Стойка управления с автоматизированной системой на базе промышленного программируемого контроллера фирмы "FASTWELL", включающего: - контроллер с устройствами ввода-вывода и отображения информации; - программное обеспечение контроллера | 1 |
| 1.7 | Пакет технологических программ нанесения упрочняющих и функциональных покрытий на инструмент из быстрорежущей стали и твердых карбидных сплавов. | - традиционные покрытия – TiN, CrN; - 3D-нанокомпозитные покрытия – AlTiN, AlSiTiN, AlCrN | 1 |
| 1.8 | Техническая и технологическая документация | - паспорт; - руководство по эксплуатации; - программное обеспечение системы управления (руководство пользователя); - технологический процесс нанесения реактивных покрытий | 1 |

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка UNICOAT-200 заводской номер  ______________
соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления:  " __" _____________ 2010г.

М.П.

4  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Поставщик гарантирует работу вакуумной установки в течение 12 месяцев, с момента продажи, при соблюдении Покупателем требований Руководства по эксплуатации (входит в комплект поставки) и условий настоящих гарантийных обязательств.

4.2. В период гарантийного срока Поставщик за свой счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.3. Если в период гарантийного срока будет выявлена неисправность, препятствующая дальнейшей эксплуатации, Покупатель предъявляет Поставщику рекламацию (претензию). Поставщик обязуется в течение двух месяцев с момента получения рекламации (претензии) устранить неисправность или полностью заменить неисправное оборудование. Все расходы, связанные с заменой оборудования производятся за счет Поставщика и Покупателем не компенсируются.

4.4. При замене вышедшего из строя оборудования сторонами, а в случае отказа Поставщика Покупателем в одностороннем порядке составляется акт, в котором фиксируется дефект, даты его обнаружения и устранения. Срок гарантии данного вида товара продлевается на период замены неисправного товара.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Вышеобъявленные гарантийные обязательства не распространяются на поставленное оборудование, включая программное обеспечение, при наличии следующих обстоятельств:

- при отсутствии данного талона гарантийных обязательств;

- при неполной комплектности УСТАНОВКИ и ее составных частей, в том числе ЗИП;

- при несоответствии серийных номеров компонентов, входящих в состав УСТАНОВКИ с паспортными данными или с поврежденной маркировкой, не позволяющей определить серийный номер оборудования

- при наличии механических, тепловых и химических повреждений;

- при модификации поставленного оборудования или иному несанкционированному Поставщиком вмешательству Покупателя или третьей стороной;

- при выходе из строя в результате нарушения требований по эксплуатации оборудования, перечисленных в Руководстве по эксплуатации и другой документации на отдельные компоненты УСТАНОВКИ;

- при возникновении неисправности в результате пожара, наводнения или воздействию других неблагоприятных внешних условий;

- при нарушении герметичности вакуумной камеры, других составных элементов вакуумного откачного поста (отсутствие уплотнения после смены мишени магнетрона, прорыв по воде в результате этого обстоятельства или из-за чрезмерной выработки мишени при несвоевременном контроле, повреждение или неправильная установка магнетронов на фланцах вакуумной камеры, нарушение целостности шлангов подвода рабочих газов, датчиков давления и т.п.), кроме случая, когда герметичность камеры нарушена из-за нарушения герметичности вакуумного сварного соединения;

- при неисправности датчиков давления, вызванных загрязнением их чувствительных элементов или другими недопустимыми воздействиями, изложенными в руководстве по эксплуатации на данный датчик;

- при неисправности магнетронов в случае несанкционированной разборки – сборки магнитной системы или повреждений, вызванных перегревом (недостаточный проток воды, недопустимо большой ток, отключение блокировок или уменьшение порогов реле протока воды);

- в случае попадания посторонних предметов внутрь вакуумных клапанов, магистралей, насосов, блоков, узлов или других элементов УСТАНОВКИ;

- в случае сбоев программного обеспечения, вызванных неполадками в работе Microsoft Windows, Microsoft Office;

Сервисный центр Поставщика находится по адресу:

Россия, г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Бутлерова, д.51

Тел./факс (8313) 27-40-45

ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата установки | Где установлен | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | .Подпись лица проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала эксплуатации | После последнего ремонта |  |  |

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка | Основание (Наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  |  |  |